|  | CODICE: N.P. 01 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di pannello preformato per la realizzazione di coperture, composto da: strato esterno: lamiera in acciaio 5/10 preverniciata colore tegola antica; la lamiera, esposta agli agenti atmosferici viene realizzato in acciaio FE E250G, zincato a caldo (200 gr/mq), protetto con preverniciatura poliammidica di alta qualità e sulla parte esterna si presenta con una particolare finitura superficiale con rugosità simile a quella del coppo in laterizio delle coperture tradizionali. Altezza del coppo pari a 40 mm. strato interno: lamiera in acciaio 4/10 preverniciata colore bianco-grigio; strato di coibentazione tra le lamiere interna ed esterna in poliuretano espanso a celle chiuse ad alta densità 95÷98% con densità 35÷40 Kg/mc, coefficiente trasmissione termica K = 0,333 W/m2K, dello spessore di 40 mm |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Pannello copertura Supercoppo | mq | 1 | 32,00 | 32,00 |
| PREZZO DI MERCATO | Sistema di fissaggio completo di vite e BUZ | cad/mq | 2 | 0,5 | 1,00 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 33,00 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 48,53 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 11,79 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/mq | 60,32 |

|  | CODICE: N.P. 02 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di semicolmo fustellato in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm, dello sviluppo di 416 mm, compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di semicolmo fustellato | ml | 1 | 9,00 | 9,00 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 9,00 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 24,53 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 5,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 30,49 |

|  | CODICE: N.P. 03 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di faldale o semicolmo fustellato contro muro in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm, dello sviluppo di 416 mm, compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di faldale o semicolmo fustellato contro muro | ml | 1 | 9,00 | 9,00 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 9,00 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 24,53 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 5,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 30,49 |

|  | CODICE: N.P. 04 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di frontespizio a chiusura laterale delle falde della copertura, dello sviluppo di 400 mm, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di frontespizio a chiusura laterale delle falde della copertura | ml | 1 | 9,00 | 9,00 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 9,00 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 24,53 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 5,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 30,49 |

|  | CODICE: N.P. 05 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di frontalino sagomato a chiusura delle lastre di copertura lungo la linea di gronda, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di frontalino sagomato a chiusura delle lastre di copertura lungo la linea di gronda | ml | 1 | 7,50 | 7,50 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 7,50 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 23,03 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 5.59 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 28,62 |

|  | CODICE: N.P. 06 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di conversa dello sviluppo di 500 mm, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di conversa dello sviluppo di 500 mm | ml | 1 | 9,00 | 9,00 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 9,00 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 24,53 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 5,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 30,49 |

|  | CODICE: N.P. 07 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di fermaneve pressopiegato, dello sviluppo 333 mm, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di fermaneve pressopiegato | ml | 1 | 6,50 | 6,50 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 6,50 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 22,03 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 5,35 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 27,38 |

|  | CODICE: N.P. 08 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di gronda a sezione quadra e sviluppo 416 mm in lamiera metallica preverniciata spessore 8/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di gronda a sezione quadra e sviluppo 416 mm in lamiera metallica preverniciata spessore 8/10 mm | ml | 1 | 11,50 | 11,50 |
| PREZZO DI MERCATO | Testiera gronda in lamiera metallica preverniciata (stimata 1 ogni 10 ml di gronda) | cad | 0,1 | 8,00 | 0,80 |
| PREZZO DI MERCATO | Staffa gronda a sezione quadra sviluppo 500 mm (1 ogni 0,6 m) | cad | 1,66 | 2,70 | 1,66 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 13,96 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 29,49 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 7,17 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 36,66 |

|  | CODICE: N.P. 09 | Opera Compiuta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa di pluviale diametro 100 mm in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature |
| Codice | Descrizione articoli | U.M. | Quantità | Prezzo (€.) | Importo (€.) |
| PREZZO DI MERCATO | Fornitura di pluviale diametro 100 mm in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm | ml | 1 | 5,50 | 5,50 |
| PREZZO DI MERCATO | Bocchetta diametro 100 mm per gronda a sezione quadra (stimata 1 ogni 5 ml di pluviale) | cad | 0,2 | 1,70 | 0,34 |
| PREZZO DI MERCATO | Gomito diametro 100 mm (stimate 2 ogni bocchetta) | cad | 0,4 | 3,00 | 1,20 |
| PREZZO DI MERCATO | Collare 8/10 diametro 100 mm | cad | 1 | 1,80 | 1,80 |
|  | 1 - Totale fornitura |  |  |  | 8,84 |
| 01.P01.A10. 005 | OPERAIO SPECIALIZZATO | h | 0,30 | 26,80 | 8,04 |
| 01.P01.A20. 005 | OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,30 | 24,97 | 7,49 |
|  | 2 - Totale posa in opera |  |  |  | 15,53 |
| Totale 1+ 2 | 24,37 |
| Spese Generali e utili d’impresa 24,30% | 5,92 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €/ml | 30,29 |