STUDIO GM

Via Podgora n.7

10135 - TORINO (TO)

Telefono 0113161390

e-mail: gbmalvicini@gmail.com

| FASCICOLO DELL'OPERA |
| --- |
| Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008 |
| Allegato XVI al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 |
| OGGETTO: | RIFACIMENTO TETTO SCUOLA ELEMENTARE " COLLODI SUCCURSALE " |
| COMMITTENTE: | COMUNE DI PINEROLO |
| CANTIERE: | Il cantiere si svolge in area urbana compresa tra il Corso Torino e Via dei Rochis. |
| REDATTO DA: | Ing. Giovanni B. Malvicini |

| Il Coordinatore per la Sicurezza |  | Il Committente |  | Il Responsabile deil Lavori |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PREMESSA

Funzioni del fascicolo dell'opera

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).

Struttura del Fascicolo dell'opera

I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto.

Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:

- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettice in dotazione dell'opera ed ausiliarie

- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

- SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:

1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.);

2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L’intervento di rifacimento della copertura della scuola elementare “Collodi succursale”, si rende necessario a causa del manto di copertura ormai da tempo vistosamente ammalorato e realizzato con tegole all’olandese di rara reperibilità commerciale, che rendono di fatto assai difficili gli interventi manutentivi. I lavori programmati, oltre a garantire l’ impermeabilità della struttura, mirano a ridurre le dispersioni termiche mediante la messa in opera di un’idonea copertura coibentata, in grado di migliorare il confort abitativo dell’intero fabbricato. Nell'ambito di tale intervento si prevede altresì la sostituzione delle grondaie, tubi pluviali, fermaneve e lattonerie in genere. Al fine di evitare interferenze con l’attività scolastica e consentirne il regolare svolgimento, si procederà nei mesi estivi prima alla sostituzione della copertura dei locali scolastici, ed in seguito alla sostituzione della copertura dell’alloggio custode e del centro sociale San Lazzaro.

Durata effettiva dei lavori : 90 gg

Indirizzo del cantiere

Il cantiere si svolge in area urbana compresa tra il Corso Torino e Via dei Rochis.

Committente:

COMUNE DI PINEROLO

Responsabile dei lavori

Ing. F. Bocchetto in qualità di Responsabile del procedimento

Progettisti

Ing. Giovanni B. Malvicini

Coordinatore in fase di progettazione

Ing. Giovanni B. Malvicini

Coordinatore in fase di esecuzione

Ing. Giovanni B. Malvicini

Impresa appaltatrice

- IMPRESA CAPOGRUPPO

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

| Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 1 |
| --- | --- | --- |
| COPERTURE - Copertura |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Sostituzione delle tegole con lamiera grecata | Cadute dall'alto in genere. |
| Sostituzione totale della copertura | Cadute dall'alto in genere; Caduta di materiali e attrezzi dall'alto. |
| Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico, reti anticaduta, linee vita | Distacco / rottura dei ganci di sicurezza; Sgancio della fune. |
| Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico a tubi giunti | Caduta dall'alto dal ponteggio; Caduta di materiali dall'alto del ponteggio; Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio; Crollo o ribaltamento del ponteggio; Elettrocuzione nell'uso del ponteggio; Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del ponteggio. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione della copertura in tegole con copertura in lamiera grecata.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Da Corso Torino | Ponteggio metallico a tubi giunti. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Da area recintata | Ponteggio metallico a tubi giunti. |
| Impianti di alimentazione di scarico | / |  |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Da Corso Torino |  |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature |  |  |
| Igiene sul lavoro |  |  |
| Interferenze e protezione di terzi | Solo da via privata e in ore extra scolastiche,per l’area scuola le operazioni si dovranno effettuare a scuola chiusa. |  |

| Tavole allegate |  |
| --- | --- |

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

| Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 2 |
| --- | --- | --- |
| COPERTURE – Grondaie e faldalerie |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Sostituzione della copertura esistente in tegole con altra in lamiera grecata | Cadute dall'alto in genere. |
| Sostituzione totale della copertura | Cadute dall'alto in genere. |
| Utilizzo dell'apprestamento: Reti anticaduta, ponteggi e linee vita | Distacco / rottura dei ganci di sicurezza; Sgancio della fune. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Grondaia in lamiera preverniciata o zincata

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Da ponteggi |  |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Reti di sicurezza , linee vita |  |
| Impianti di alimentazione di scarico |  |  |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | In cantiere |  |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | In cantiere |  |
| Igiene sul lavoro |  |  |
| Interferenze e protezione di terzi | Solo da via privata e in ore extra scolastiche,per l’area scuola le operazioni si dovranno effettuare a scuola chiusa. |  |

| Tavole allegate | vedi |
| --- | --- |

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

| CODICE SCHEDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste | Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza | Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza | Verifiche e controlli da effettuare e periodicità | Interventi di manutenzione da effettuare è periodicità |
| Ponteggi per lavori in quota, trabattelli e/o ponti di lavoro , ganci di sicurezza da tetto, reti anticaduta e linee vita | Per il ponteggio occorre che prima dell’installazione in cantiere l’Impresa presenti il documento PIMUS con tutte le certificazioni . Per l’eventuale uso di tra battelli i medesimi devono essere secondo norma e prima dell’utilizzo la ditta dovrà presentare adeguata documentazione certificatoria e le operazioni di manutenzione svolte. Per quanto attiene alla tenuta dei ganci , Il gancio permette di fissare un moschettone di sicurezza o un ponteggio. E' fissato alla struttura del tetto mediante apposita vite ed è provvisto di asola per l'aggancio del moschettone. | L'operatore utilizza apposite imbragature provviste di moschettone e di cavo ad assorbimento. | Verifica dell'ancoraggio prima dell'utilizzo. | - verifica della stabilità dell'ancoraggio Sostituzione degli ancoraggi in caso di deterioramento |

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

| Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici | Data del documento | Collocazione degli elaborati tecnici | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavola esecutiva area di cantiere | Ing. Giovanni B. Malvicini - STUDIO ASSOCIATO GM - Via Podgora n.7 - 10135 TORINO |  | A disposizione dell'Amministrazione Comunale |  |