“ALLEGATO C”

MODELLO DI VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i. e della Guida CEI 64-52

La verifica consiste nell’accertare:

- Controllo generale dello stato dell'armadio e pulizia esterna ed interna

- Esame a vista d'insieme (integrità isolamenti, connessioni, nodo di terra, ecc.)

- Lubrificazione delle cerniere e serrature.

- Serraggio dei morsetti nei quadri elettrici ed alle prese con portata maggiore di 16A

- Prova di continuità conduttore di protezione (1 presa per ogni stanza e nelle cucine tutte le prese)

- Controllo del fissaggio dei cavi, serraggio dei fusibili, disossidazione e pulizia dei contatti

- Prova strumentale dei dispositivi differenziali (tempo e corrente di intervento)

- Misura della resistenza di terra e verifica del coordinamento Terra - Differenziali

- controllo generale dello stato dell'armadio contenente il contatore ENEL e l'interruttore generale e pulizia esterna ed interna del medesimo con asportazione della polvere, sabbia, ragnatele, ecc., verifica dello stato, ed eventuale, sostituzione, delle guarnizioni delle porte, lubrificazione delle cerniere e serrature, pulizia del contatore e dell'interruttore generale, verifica del fissaggio dei cavi di uscita.

- Redazione di scheda relazionale in merito alle prove e verifiche effettuate, con segnalazione immediata all'Ufficio competente,  delle parti usurate da sostituire ed eventuali inefficienze rilevate

Pinerolo, lì ……………..

# Nome e cognome dell’operatore :

# Denominazione dell’edificio od attività:

# Indirizzo: 						n°

# Attività principale (uffici, scuole, ecc.):

# Contatore energia Attiva: Potenza Max: P1 = kW … ;   P2= kW…  ;  P3 = kW…

# Segnante attiva: A1=…	 A2=…        A3=…

Costante (eventuale)  dei riduttori …

Tensione di Consegna:

### MISURE TRAMITE MULTIMETRO  ( modello ………………………………………)

### PINZA AMPEROMETRICA (modello ………………………………………)

### Misura R TOTALE impianto di terra al nodo equipotenziale = … Ω

### data

### Contestualmente sono state effettuate l’esame a vista degli impianti: nelle note sono state indicate le anomalie riscontrate; in caso di pericolo  si è intervenuto immediatamente.

INTERRUTTORE GENERALE: Ubicato:

Marca: … Modulo magnetotermico :  In = … A

Modulo differenziale: Idn =  … A  tipo

# PROTEZIONI SUI SINGOLI CIRCUITI

| N° | QUADRO/CIRCUITO | Piano | Sez. Cond mm2 | In | Idn | Tipo | Prova differenz. T (ms) Idn 5Idn | Marca | Esito OK o ERR | Data intervento di sostitu-zione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 /PT – Indicare ubicazione |  |
| 1 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | QUADRO/CIRCUITO | Piano | Sez. Cond mm2 | In | Idn | Tipo | Prova differenz. T (ms) Idn 5Idn | Marca | Esito OK o ERR | Data intervento di sostitu-zione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 2/P1 – Indicare ubicazione |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA:

Sigle marche:

MG = Merlin Gerin;  S = Siemens;  He = Herholdt;  AB = Abb;   Bt = BiTicino;  Ha = Hagher

Tipo apparecchiatra:

MT= Solo magnetotermico;  DP = Differenziale puro;  SS = Solo sezionatore; FS=Fuori serv.

VERIFICA DELLA CONTINUITÀ DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

ELENCO DEI LOCALI OD AREE VERIFICATE CON INDICAZIONE DELLE  PRESE E DELLE MASSE E MASSE ESTRANEE PRESENTI ALL’ATTO DELLA VERIFICA

La prova di continuità dei conduttori di protezione è stata effettuata secondo Norme CEI 64 – 8/6 : alveoli di terra delle prese; masse degli apparecchi utilizzatori fissi, masse estranee, ecc.

| denominazione del locale od area verificata | N° prese esistenti | Tipo di masse o masse presenti e verificate | R Ω | Metodo di Misura | Note ed Eventuali anomalie | Data prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cucina |  |  |  |  |  |  |
| Dispensa |  |  |  |  |  |  |
| Antibagno |  |  |  |  |  |  |
| Refettorio |  |  |  |  |  |  |
| Spogliatoio/Magazzino |  |  |  |  |  |  |
| Corridoio |  |  |  |  |  |  |
| Aula Pittura |  |  |  |  |  |  |
| Ex Antibagno (Locale Bidelli) |  |  |  |  |  |  |
| Salone Dx. |  |  |  |  |  |  |
| Bagno Dx. |  |  |  |  |  |  |
| Magazzino Dx. |  |  |  |  |  |  |
| Aula 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aula 2 |  |  |  |  |  |  |
| Aula 3 |  |  |  |  |  |  |
| Aula Informatica |  |  |  |  |  |  |
| Salone Sn. |  |  |  |  |  |  |
| Bagno Sn. |  |  |  |  |  |  |
| Casetta Sn. |  |  |  |  |  |  |
| Aula 4 |  |  |  |  |  |  |
| Aula 6 |  |  |  |  |  |  |
| Aula 1 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA :

Metodo di misura: A= Misurazione della resistenza tra due punti (modalità “F2” apparecchio          Sirius       B= Continuità con elemento già verificato con il Metodo “A”  C= Test con apparecchio Multimetrix VT 35 (risultato OK o KO)

NOTE :

INTERVENTI  IMMEDIATI EFFETTUATI PER ELIMINARE IL PERICOLO:…

INTERVENTI DA EFFETTUARE COME MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

il verificatore………………							                                ( firma  leggibile)

Visto: Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto

………………………..

# Text boxes

Numero Cliente ENEL

BT trifase/neutro  …. V

BT Monofase … V

Quadripol.

S --