MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

Data di esecuzione della verifica:

Comune: Pinerolo

Impianto:

IMPIANTO 01 Incrocio Corso Torino/Corso Bosio

Incrocio Corso Bosio/Viale Giolitti

IMPIANTO 02 Incrocio Corso Torino/Piazza Roma/Piazza Vittorio Veneto

IMPIANTO 03 Incrocio Corso Torino/Piazza Facta/Via Chiappero

IMPIANTO 04 Incrocio Corso Torino/Piazza Barbieri/Via Duca degli Abruzzi

IMPIANTO 05 Incrocio Stradale Fenestrelle/Piazza Santa Croce/Via Dei Mille

IMPIANTO 06 Incrocio Stradale Fenestrelle/Via Agnelli

IMPIANTO 07 Incrocio Stradale Fenestrelle/Via XVII Febbraio 1878

IMPIANTO 08 Incrocio Viale Castelfidardo/Via dei Mille/Via San Michele

IMPIANTO 09 Incrocio Via Saluzzo/Via Montegrappa/Via Buniva

IMPIANTO 10 Incrocio Via Saluzzo/Corso Piave/Viale Castelfidardo

IMPIANTO 11 Incrocio Via Martiri del XXI/Viale Cavalieri d’Italia/Via Battisti

IMPIANTO 12 Incrocio Corso Torino/Via San Lazzaro/Via dei Rochis

IMPIANTO 13 Incrocio Via Martiri del XXI/Via Al Colletto/Largo Opessi

IMPIANTO 14 Viale Gabotto - Viale Tosel (gestione senso unico alternato)

IMPIANTO 15 Incrocio Stradale Fenestrelle/Via San Secondo

Incrocio Stradale San Secondo/Via Brigata Cagliari (Vigili del Fuoco)

IMPIANTO 16 Incrocio Via Einaudi/Via Saluzzo

IMPIANTO 17 Incrocio Corso Torino/Via Carmagnola/Via Cagni

Incrocio Corso Torino/Via Moffa di Lisio

IMPIANTO 18 Incrocio Via C.Battisti/Corso Porporato/Piazza Vittorio Veneto

IMPIANTO 19 Sottopasso Via Martiri del XXI – Stradale Orbassano

Incrocio:

Tipologia di impianto:

Quadrivio

Trivio

Senso unico alternato

Pedonale

Altro ____________________________

Modello regolatore:

Ispezione dei terminali

Dovrà essere eseguito un esame a vista per verificare che i corpi metallici, collegati a terra grazie ai loro sistemi di fissaggio, siano saldamente ancorati, per esempio mediante saldatura, rivettatura solida o bullonatura salda o mediante punti di unione metallo-metallo sotto pressione continua, quali moduli estraibili. Dovrà essere eseguito un esame a vista per verificare che i componenti incernierati siano collegati a terra mediante un conduttore di terra installato attraverso la cerniera. Dovrà essere eseguito un esame a vista per controllare i cavi e le connessioni nei pozzetti.

Note: ________________________________________________________________________________

Prova di impedenza

(Continuità dei conduttori di protezione, isolamento a terra dei componenti attivi)

Misura su singolo dispersore non necessaria vista la tipologia di impianto di terra. La resistenza dell’elettrodo di terra, se installato, e i relativi collegamenti, dovranno essere misurati con mezzi adeguati e u risultati dovranno essere registrati. La somma dell’impedenza di terra e di quella del conduttore di protezione, dovrà essere sufficientemente bassa da garantire che la tensione in condizioni di guasto non superi i 50 V c.a. e che il dispositivo di protezione intervenga (con Idiff. Max 300 mA deve essere R<166Ω

Resistenza di terra: _______________________________________________________________________

Strumento utilizzato per la misura: _________________________________________________________

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo della corretta capacità di tutti i fusibili

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo della tensione (ove specificato) e della polarità dell’alimentazione

Dovrà essere eseguita una prova per verificare che il regolatore sia correttamente collegato alla linea e al neutro. Effettuare la misura tra i seguenti punti utilizzando un voltometro:

- Fase e neutro: _________________ V

- Fase e terra: ___________________ V

- Neutro e terra: _________________ V

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo dell’interruttore differenziale

La prova deve essere eseguita con l’impianto presidiato dalla P.M. o da personale preposto.

Utilizzare il pulsante di test per controllare l’efficacia e prova tempi di intervento interruttore differenziale:

Tempi di intervento: ________ ms

Tempi di intervento: ________ ms

Controllo degli scaricatori di sovratensione

Controllare l’integrità della cartuccia frontale

Note: __________________________________________________________________________________

Misura della corrente di dispersione

Tale misura si rende necessaria in caso di impianto particolarmente soggetto all’intervento dell’interruttore differenziale o in presenza di guasti frequenti alle schedi di uscita. Per effettuare tale misura sarà necessario scollegare l’impianto dalla rete di alimentazione ed utilizzare uno strumento per la verifica della sicurezza elettrica.

Valore misurato: ________ mA

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo coperture di sicurezza

Dovrà essere eseguita una prova mediante esame a vista per garantire che vi sia accesso a:

- componenti a tensioni pericolose per la popolazione;

- componenti a tensioni pericolose per l’utente;

- componenti a tensioni pericolose per il personale di manutenzione senza l’uso di attrezzi per rimuovere ostacoli indicati da etichette di avviso.

Note: __________________________________________________________________________________

Pulizia interna dell’armadio

Note: __________________________________________________________________________________

Ispezione della pulizia dei sistemi ottici

□ Pulizia ordinaria 				□ Pulizia straordinaria

Note: __________________________________________________________________________________

Sostituzione delle lampade (ogni anno entro i primi due mesi dell’anno)

□ Sostituzione ordinaria

□ Sostituzione a seguito di guasto

□ Impianto a led

Lampade sostituite:

_______ x 100 W

_______ x 70 W

_______ Altro

Note: __________________________________________________________________________________

Indicare il modello e colazione delle lanterne semaforiche presenti

Tipologia: _____________________________________________________________________________

□ Policarbonato NERO 	□ Policarbonato VERDE 	□ Altro __________________________

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo dell’esatto orientamento di tutte le lanterne e delle apparecchiature ausiliarie

Controllare oltre all’orientamento la coerenza dei semafori con la segnaletica orizzontale

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo accensione luci dell’impianto e dei preavvisi semaforici

Verifica funzionale che tutte le segnalazioni dell’impianto si accendano correttamente

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo dell’orientamento dei rivelatori veicolari non intrusivi (radar e/o telecamere)

Verificare la funzionalità di radar e telecamere e la corretta interazione con il centralino semaforico. In particolar modo per le telecamere indicare se presenti guasti all’interfaccia

□ Radar 					Quantità: ___________________________

□ Telecamere 					Quantità: ___________________________

□ Non presenti

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo funzionale dei pulsanti di prenotazione e dei dispositivi acustici (controllare orientamento)

Simulare chiamata pedonale per verificare il corretto funzionamento

□ Presenti solo pulsanti			□ Presenti pulsanti ed avvisatori

□ Non presenti

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo dell’isolamento delle spire di rivelazione veicolare

Eseguire un controllo di continuità delle spire veicolari per mezzo di un multimetro. Se non funzionanti indicare su “note” la quantità e la posizione. Altresì indicare su note qualora ci fossero guasti a dispositivi di rilevamento spira (RIV).

□ Spire 					Quantità: ___________________________

□ Non presenti

Note: __________________________________________________________________________________

Prova funzionale dei sistemi di protezione delle segnalazioni semaforiche

La prova deve essere eseguita con l’impianto presidiato dalla P.M. o da personale preposto.

Eseguire simulazioni di carico mancante per ogni uscita rossa e verde

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo della segnaletica orizzontale e verticale (preavvisi semaforici)

Verificare l’integrità della segnaletica orizzontale e la coerenza con gli aspetti delle lanterne semaforiche. Verifica della presenza delle segnalazioni preavviso incrocio semaforizzato.

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo visivo integrità pali di sostegno

Verificare l’integrità dei pali di sostegno, con particolare attenzione ai punti di saldatura, di snodo e di giunzione. Verificare la presenza di ruggine, piegature, ammaccature o altre anomalie nei pali.

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo dei documenti di installazione e della conformità a essi

Note: __________________________________________________________________________________

Controllo della temporizzazione delle segnalazioni in relazione alla sicurezza

Eseguire un controllo delle temporizzazioni dei passi di “Tutto Rosso”, dei tempi di giallo e delle fasi pedonali

Note: __________________________________________________________________________________

Rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza prevista dalla norma UNI EN12675 regolatore semaforico

Segnalare se a conoscenza della sua effettiva rispondenza alla norma

Note: __________________________________________________________________________________

Verifica suddivisione gruppi

Verificare che i gruppi semaforici siano correttamente suddivisi per permettere un corretto controllo dei carichi

Note: __________________________________________________________________________________

Stato e tipologia cavi

Riportare se i cavi sono a norma

Note: __________________________________________________________________________________

Interventi eseguiti nell’immediato per scongiurare il pericolo per pubblica incolumità:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Interventi da programmare:

Indicare anche le priorità di intervento

- Immediato

- Urgente

- Ordinario

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nome del tecnico: ______________________________

Firma: __________________________________________